## Slide 1: Seminář pro všeobecné letectví 2023
Nové ATZ / TMA / RMZ I České Budějovice
Petr Hrabica (OPLNS / DPLR)

## Slide 2: ATZ České Budějovice

## Slide 3: ATZ České Budějovice
Vertikální hranice
  GND – 3500 ft AMSL
Horizontální hranice
  Rozšíření ATZ jižním směrem
Třída vzdušného prostoru
  G – neřízený vzdušný prostor
Atribut RMZ
  Radio Mandatory Zone

## Slide 4: ATZ / Třída G
Třída G
L 11 Hlava 2 – 2.6 Klasifikace vzd. prostorů
  Jsou povoleny lety IFR a VFR
  Všem letům se poskytuje FIS
  Letové povolení se nevydává
DRÁHA VOLNÁ
YES, YOU CAN!

## Slide 5: ATZ / Třída G
L 2 Hlava 3 – 3.9 Minima VMC (Tab. 1)
  Nad 3000 ft AMSL (do 3500 v ATZ)
    Letová dohlednost 5 km
    1500 m hor. / 300 m (1000 ft) ver. od oblačnosti
VIS 5 km
1500 m
300 m (1000 ft)
  Od GND do 3000 ft AMSL (včetně)
    Mimo oblačnost
    Za viditelnosti země
3000 ft AMSL
X X X X X

## Slide 6: ATZ / RMZ – Radio Mandatory Zone
L 2 Hlava 1 – Definice
RMZ
AFIS České Budějovice
135,930
Doba aplikace RMZ
  Pouze v provozní době AFIS (135,930)
Pilot oznámí
  Vstup do ATZ
  Výstup z ATZ
  Další info podle provozních potřeb
i

## Slide 7: TMA / RMZ I České Budějovice

## Slide 8: TMA České Budějovice
Vertikální hranice
  3500 ft AMSL – FL 95
Horizontální hranice
  Minimalistické
  K ochraně ARR / DEP letů IFR
Třída vzdušného prostoru
  D – řízený vzdušný prostor
  Vyžadováno letové povolení od ATC
Aktivace
  Pouze v provozní době AFIS České Budějovice
  Pouze v čase ARR / DEP letu IFR
PROVOZ B737, DESET HODIN, 5000 STOP, ZLEVA DOPRAVA, OZNAMTE PROVOZ V DOHLEDU
PO MINUTÍ S PROVOZEM POKRAČUJTE JIŽNÍM SMĚREM, POZOR TURBULENCE V ÚPLAVU
+

## Slide 9: TMA / Třída D
L 11 Hlava 2 – 2.6 Klasifikace vzd. prostorů
  Jsou povoleny lety IFR a VFR
  Všem letům se poskytuje ATC
  ATC zajišťuje rozstupy mezi lety IFR
  Letové povolení se vydává všem letům
L 2 Hlava 3 – 3.9 Minima VMC (Tab. 1)
    Letová dohlednost 5 km
    1500 m hor. / 300 m (1000 ft) ver. od oblačnosti

## Slide 10: RMZ I České Budějovice
  RMZ I České Budějovice
  V hranicích TMA České Budějovice
  Mimo dobu aktivního TMA
  Prostor odpovědnosti FIC Praha (126,1)
RMZ I České Budějovice
FIC Praha 126,1
  Pilot oznámí
  Vstup do RMZ I České Budějovice
  Výstup z RMZ I České Budějovice
  Další info podle provozních potřeb

## Slide 11: Aktivace TMA České Budějovice
  Podmínky aktivace
  Provozní doba AFIS České Budějovice
  Let IFR (ARR / DEP LKCS)
  Postup aktivace
  Aktivuje ACC Praha
  ARR: cca 20 min před ETA
  DEP: cca 20 min před EOBT
  Doba aktivace podle provozních potřeb
  Postup deaktivace
  Deaktivuje ACC Praha
  ARR: po přistání
  DEP: po opuštění TMA

## Slide 12: Aktivace TMA České Budějovice
  Postup pro piloty
  FIC poskytne info o čase aktivace TMA
  Pilot oznámí FIC úmysly
  (1) požádá ACC o letové povolení
  (2) opustí prostor RMZ I / TMA
  K čemu letová povolení?
  Využívají se pouze k nutnému omezení letů letadel pro zajištění jejich bezpečnosti

## Slide 13: STAR RWY 27 (kratší)

## Slide 14: STAR RWY 27 (delší)

## Slide 15: SID RWY 27 (kratší)

## Slide 16: SID RWY 27 (delší)

## Slide 17: SID RWY 09 (kratší)

## Slide 18: SID RWY 09 (delší)

## Slide 19: Přístrojové přiblížení

## Slide 20: ATCSMA

## Slide 21: Děkuji za pozornost
Petr Hrabica (OPLNS / DPLR)
hrabica@ans.cz