## Slide 1: Pokračující letová způsobilost z pohledu Part M-L od 24.3.2020

## Slide 2: OBSAH PRESENTACE
Kategorie způsobilosti
Typové osvědčení
Postupy pro osvědčování a zachování letové způsobilosti
Změny typového osvědčení/typového návrhu
Osvědčení letové způsobilosti
Systém řízení způsobilosti
Poškození letadla
Neschválená oprava, výměna, zástavba
Zhodnocení období po 24.3.2020
Systém údržby z technického hlediska
Způsobilost letadel – nálezy ACAM

## Slide 3: Kategorie způsobilosti Standardní Osvědčení letové způsobilosti
Letoun s TC pod správou EASA
„Transferované letadlo“ (EU)216/2008
(EU)2018/1139
Letoun s TC pod správou Národního úřadu
„Annexované letadlo“

## Slide 4: Kategorie způsobilosti Kategorie EXPERIMENTAL
Prototypy pro vývoj a průkaz plnění požadavků
  Striktní omezení provozu
Individuálně stavěná letadla
  Problematické přepsání do rejstříku cizího státu
  Nekomerční provoz
  Omezené přelety přes hranice

## Slide 5: Kategorie způsobilosti Kategorie RESTRICTED
Letadlo nesplňuje některé certifikační specifikace – omezeno na určité druhy provozu
EASA RESTRICTED
ÚCL RESTRICTED

## Slide 6: Kategorie způsobilosti Kategorie LIMITED
Letadlo nikdy nebylo certifikováno, převzato u vojenského provozu
nekomerční provoz
ÚCL LIMITED

## Slide 7: Typové osvědčení Co musí splňovat Typové osvědčení?
Oprávnění držitele TC
Návrhová hlediska příslušných požadavků letové způsobilosti
Průkaz vyhovění příslušným požadavkům letové způsobilosti – „Typový návrh musí vyhovět Stavebním předpisům“
Povinnosti držitele Typového osvědčení
Příloha k TC (TCDS)
Buhl Airster CA-3
FAA 1927

## Slide 8: Postupy pro osvědčování a zachování letové způsobilosti
Výroba ve shodě s Typovým návrhem
Osvědčení letové způsobilosti pro každé letadlo
Počáteční letová způsobilost (IAW) - změny Typového návrhu a Doplňková typová osvědčení
Pokračující letová způsobilost (CAW)- řízené prostředí pro údržbu a opravy, prodlužování letové způsobilosti, Příkazy k zachování letové způsobilosti
Co musí být dále zajištěno, aby mělo smysl Typové osvědčení vůbec vydávat?

## Slide 9: Postupy pro osvědčování a zachování letové způsobilosti Změny Typového návrhu
„Major Change“ prováděné držitelem TC
  Schvalované úřadem
„Minor Change“
  Schvalované úřadem
  Schvalované Oprávněným subjektem
Doplňkové Typové osvědčení
  Schvalované úřadem

## Slide 10: Změny typového návrhu STC ze třetích zemí
FAA STC nejsou v zemích EASA automaticky uznávána
Schválená některým členským státem před vznikem EASA jsou automaticky uznávaná v Evropě (grandfather rights)
STC musí být validována EASA, držitel FAA STC musí požádat o validaci a zaplatit jí (finanční a časová náročnost)
U FAA STC klasifikovaných jako basic může vlastník letadla požádat EASA o validaci na konkrétní výrobní číslo letadla. Postup žádosti zde: https://www.easa.europa.eu/document-library/application-forms/focert00134

## Slide 11: Změny typového návrhu Minor Change
DOA si může schvalovat Minor change sama
Jinak žádost na EASA, žadatel může být kdokoliv
Technicky není rozdíl mezi zpracováním a průkazem Minor a Major Change

## Slide 12: Změny typového návrhu Standard Change
EASA vydané CS-STAN – přes 60 položek
Je vedeno snahou snadno vyměnit jednu “krabičku“ za „krabičku“ jiného typu
FORM 123 a předepsaná předávaná dokumentace vlastníkovi
Často nacházíme změnu (zástavba radia…) jako Minor Change s FORM 123, doplněk AFM ale chybí

## Slide 13: Změny typového návrhu Národní prostředí
N-STAN dle L8/A čl. 3.7., CAA-ST-115-1/16
Modifikace dle L8/A čl. 3.6.

## Slide 14: Zhodnocení období po 24.3.2020 Osvědčení letové způsobilosti
Dobově omezená platnost OLZ – určeno:
  Přímo OLZ
  Další dok. (ARC)
A/C je nezpůsobilé:
  Poškození
  Neschválená oprava, zástavba, úprava
  Nedodržený systém údržby
  Neprovedený Příkaz zachování letové způsobilosti (AD)

## Slide 15: Systém řízení způsobilosti ML.A.901 KLZ
V Part-ML není zavedeno doporučení pro vydání ARC, vydává se vždy rovnou ARC
Každý oprávněný subjekt vydává ARC pro letadla, na která se vztahuje Part-ML, na formuláři EASA Form 15c
Toto ARC může být dvakrát po roce prodlouženo, zůstává-li letadlo v řízeném prostředí CAMO nebo CAO
KLZ provádí a ARC vydává:
  Úřad členského státu registrace letadla
  CAMO nebo CAO organizace s příslušným oprávněním
  AMO s příslušným oprávněním, která provedla roční/ 100 hod. prohlídku
  U letadel v nekomerčním provozu (mimo obchod. SPO, ATO, …) nezávislý příslušně oprávněný osvědčující personál, který provedl roční/ 100 hod. prohlídku
  Pozn: Je-li nezávislý personál držitelem průkazu podle Part-66, může provádět KLZ a vydávat ARC letadlům zapsaným ve všech členských státech

## Slide 16: Poškození
Identifikace provozovatelem v provozu nebo při údržbě
klasifikace poškození - možný dopad na způsobilost
Hlášení stavu nezpůsobilosti – zejména kvůli bezpečnosti návrhu konstrukce
Oprava je /není popsaná v MM
Jestliže není, je to Major Change
Výměna dílů z jiného letadla – nutné řešit přes oprávněný servis

## Slide 17: Neschválená oprava, výměna, zástavba
data pro opravu – MM/Repair Structure Manual
Bez schválených dat - postup Major Change
Použití vhodných a legitimních dílů – Form 1
„Potulný letecký mechanik“ - rozdíl GO na letadle a na výrobku
Major, Minor, Standard Change

## Slide 18: Zhodnocení období po 24.3.2020 Systém údržby z hlediska legislativy
Současné znění (EU)1321/2014 a od 2/2020 zavedený Part M/L pro letouny do 1200 kg v nekomerčním provozu, resp. 2730 kg MTOW mimo obchodní leteckou dopravu považuje za závazné pouze lhůty životnosti a údržby, uvedené v:
  Příloze k Typovému osvědčení - TCDS
  Příkazech k zachování letové způsobilosti - AD
  V MM v části nazvané Airworthiness Limitation Sektion - ALS
Omezení životnosti a systém údržby, zavedené jinou formou, nemusí vlastník/provozovatel letadla dodržovat, jestliže nelétá v obchodní letecké dopravě, nicméně Program údržby musí vzít v úvahu veškeré úkony údržby
Vlastník letadla v nekomerčním provozu si může navrhnout vlastní program údržby (AMP), který ale musí být minimálně v rozsahu, předepsaném Part M-L (v podstatě z letadla nic neupadlo, nic se na něm neviklá a nic z něj neteče)
V případě, že letadlo létá komerčně, musí AMP zpracovat oprávněná organizace CAMO/CAO

## Slide 19: Zhodnocení období po 24.3.2020
Riziko dopadu změn na způsobilost:
Zavedení vlastních postupů a lhůt údržby vlastníky letadel, kdy bezpečnost by byla zcela vytlačena ekonomickým zájmem
Vzhledem k evropskému byrokratickému trendu převládne princip a prioritu bude mít, když letadlo má správné papíry, tak je způsobilé
Technický stav v důsledku předchozích dvou bodů chřadne a chřadne
Po téměř třech letech to vypadá, že takovýto scénář se nekoná
Úkony údržby, striktně doporučené ÚCL - Úřad pro civilní letectví - odkaz

## Slide 20: Systém údržby z technického hlediska
  pro primární díly konstrukce platí model spolehlivosti
Nicméně takto lze posuzovat jen o něco více než 10 % prvků, u kterých se musí uvážit vznik opotřebení a následné případné poruchy

## Slide 21: Systém údržby z technického hlediska
Safe Life-Fail Safe-Damage tolerance

## Slide 22: Systém údržby z technického hlediska
Rozbor poruch –analýzy spolehlivosti pro určení programu údržby
Do 70 let velmi konzervativní přístup - Safe Life TBO
- pro určité prvky se používá stále
- (kování nosníku křídla, kliková hřídel..)
- většina letadla GA kategorie N do nedávné doby
Od 70-tých let používán systém Reliability Centered maintenance RCM MSG 1, 2, 3, což vedlo např:
DC-8 – původní Fail Safe - 339 položek s TBO, 4 miliony hodin při údržbě během prvních 2Ot FH
DC-10 – použití MSG 1 - pouze 7 položek s TBO
B 747 – MSG 2 - pouze 66 tisíc hodin při údržbě během prvních 2Ot FH

## Slide 23: Systém údržby z technického hlediska

## Slide 24: Systém údržby z technického hlediska
Příklad pro dopravní letadla
GA v současné době nedosahuje úrovně roku 1970, použití RCM je drahé a starší konstrukce jsou navrženy podle Safe - life
Z toho plynou velké náklady na údržbu letadel GA podle systému údržby dle MM držitele TC
Snaha FAA/EASA řešit tuto situaci legislativně s tím, že se zvýší pro tento segment letectví přijatelná míra rizika
Maintenance | 1964 | 1970 | 1990
Hard Time (%) | 58 | 31 | 9
On-Condotion | 40 | 37 | 40
Condition Monitored | 2 | 32 | 51

## Slide 25: ACAM
Vzhledem k situaci s Covidem byl plán kontrol silně zredukován
Cíl je cca několik set kontrol za rok
Výběr letadel podle úkonů pro vystavení dokladů, náhodný výběr, výběr podle specifických kriterií

## Slide 26: Děkuji za pozornost a odváděnou práci ing. Vít Zárybnický ředitel Sekce Technické
Dotazy?
Přivítáme jakékoliv dotazy, náměty a připomínky, můžete nám je posílat na adresy, uvedené níže. Přímý kontakt s veřejností považujeme zejména v oblasti Pokračující letové způsobilosti a systémů údržby za klíčový. Mezi leteckým lidem koluje spousta informací a zdaleka ne všechny popisují skutečný stav. V dnešní době, přehlcené daty, valícími se ze všech stran, je pak snadné vytvořit si vlastní, ale mylnou představu o dané věci. Proto neváhejte se na nás obrátit, bez letadel nebude letectví, ale ani úřad, a to si tady plně uvědomujeme.
https://www.caa.cz/letadlova-technika/zmena-narizeni-komise-eu-c-1321-2014/nejcastejsi-otazky/