## Slide 1: Letové informační středisko FIC Praha
Seminář ŘLP pro GA 13.1.2024
Ing. Michal Dvořák
Vedoucí FIC Praha

## Slide 2
LETOVÁ INFORMAČNÍ SLUŽBA:
Jakékoliv informace užitečné pro průběh letu
Na vyžádání pilota
Z vlastní iniciativy FIC, je-li to proveditelné
Nezbavuje pilota odpovědnosti za průběh letu, vyhnutí se prostorům apod.
ATS poskytované FIC Praha

## Slide 3
POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA:
Pomoc letadlu v nouzi
Spolupráce se službou pátrání a s dalšími stanovišti
Nebojte se ozvat!
Popište svůj problém, společně jej vyřešíme!
ATS poskytované FIC Praha

## Slide 4
Komunikace s FIC Praha:

## Slide 5
Komunikace s FIC Praha:

## Slide 6
Komunikace s FIC Praha:

## Slide 7
DOPORUČENÍ:
Laďte se vždy na správnou frekvenci podle sektoru
Předejte nám základní údaje o vašem letu včetně aktuální hladiny:
„OKABC, C172 bez FPL ve FL75 z LOWL do LKCS“
Opuštění frekvence pouze oznamujte, sami se včas laďte na další stanoviště
Komunikace s FIC Praha:

## Slide 8
Pár tipů pro nezahlcování frekvence:
STAND-BY znamená ČEKEJTE
MONITORUJTE znamená už se znovu neohlašujte
Při špatném spojení zavolejte později či z větší výšky, případně zkuste sousední frekvenci
Pozdravit stačí jednou 
Komunikace s FIC Praha:

## Slide 9
Změny v roce 2023:
Letiště České Budějovice (IFR provoz od 07/2023)
Nové povinnosti pro piloty v souvislosti s ATZ, TMA a RMZ1 České Budějovice

## Slide 10
Změny v roce 2023:
ATZ České Budějovice (GND-3500 ft AMSL)
  V provozní době AFIS platí RMZ (Budějovice INFORMATION)

## Slide 11
Změny v roce 2023:
TMA České Budějovice (3500 ft AMSL – FL95, HX)
  V době aktivace prostor třídy D – povolení Praha RADAR
  Info o aktivaci předá Praha INFORMATION

## Slide 12
Změny v roce 2023:
RMZ1 České Budějovice (3500 ft AMSL – FL95)
  Vždy mimo aktivaci TMA
  Povinné spojení s Praha INFORMATION, + oznámení VSTUPU A VÝSTUPU!

## Slide 13
Pro připomenutí:
Nastavení kódu SSR
  Není-li jiná instrukce, nastavím:
  A2000 – pokud využívám či se chystám využít služeb ATS
  (ideálně již před navázáním spojení)
  A7000 – pokud nevyužívám služeb ATS
  (nebo chci jen jednorázovou informaci)

## Slide 14
Pro připomenutí:
Nastavení QNH pod TMA:
  Spodní hranice TMA je ve ft AMSL: letištní QNH
  Spodní hranice TMA je ve FL: oblastní QNH
  (podrobněji viz AIP ENR 1.7)

## Slide 15
Pro připomenutí:
QNH LKPR
REG QNH
3500 ft
FL65
FL75
FL95
Např. pod TMA Praha (do převodní nadm. výšky):
2000 ft
2500 ft

## Slide 16: Děkuji za pozornost…
… a za využívání našich služeb